Спортивный зал с пилястром

Схема № 1 Стена с пилястром

Wall section length - здесь ширина сечения колонны в аконном проеме – выбрана 400 мм.

Wall section with pilaster is placed on the topmost floor – так как верхнего этажа нет, то расчетная схема немного изменяется – смотри  Strength analysis for the wall with piers. Strength analysis - фиг. 3.8.

Так как рассматривается только колонна, то проемов нет.

Материялы –

Нагрузки –

Вертикальная нагрузка от фермы – принято снег + собственный вес 3 kN/m2, F = 3x24 = 72 kN.

Ветровая нагрузка w = 4x1,0 = 4 kN/m при w = 1 kN/m2.

Надо проверить и комбинацию без ветровой нагрузки.

# Text boxes

F

Колонна с пилястром

6 м

Ферма 12 м

4 м

4 м